徕卡FlexLine plus系列全站仪 TS02+ E测图版

徕卡测图版全站仪，开创测图新时代

为了满足地形测量，专业测图，城镇规划编制地形图测绘等工作需要，徕卡测量系统专门定制了一款测图版全站仪： TS02plus

power-5 E 测图版。

这款仪器具有较高的性能：测距精度（1.5mm+2ppm）、超远的无棱镜测程（> 500米）、超长的工作时间（30小时）、清晰精

准的激光指示和激光对中功能等，帮您快捷准确地完成各种测图任务。

测角精度

徕卡测图版全站仪具有领先的四重轴系补偿技术能给测角精度和可靠性提供双重保障，稳定性更高！

测图助手程序

徕卡测量系统专为测图用户开发的测图助手程序，集编码管理、外业测图、数据输出等众多实用功能为一体，让测图人员工作起来更加得心应手！

字母数字键盘

数字、字母以及特殊字符快速输入，使操作全站仪就像拨打电话一样简便。

EDM

无论是有棱镜测量，还是无棱镜测量，徕卡测图版全站仪优异的EDM性能，确保您的测量精准无误。

测图助手

基于Flexline Plus全站仪开发的测图助手程序主要用于地形测量，可观测点状和线状地物，并配合后处理软件导出如，cass、dxf、txt等多种格式数据文件。

便捷的外业测图功能

外业测图步骤

| 1. 架站开机，定向后进入程 | 2. 进入“属性管理”菜单，管 | 3. 进入“开始测量”进行外业 | 4. 进入“数据输出”将测量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序，选中测图助手 | 理对应的编码 | 观测 | 据导出 |
|  | 电子气泡整平向导 |  | 点线属性清晰 |  | 点线属性轻松选择 |  | 支持RS232、USB多种输出 |
|  | 激光对中快速设站 |  | 根据现场选择适当的编码上传 |  | 线测量管理功能强大，是否闭 |  | 方式 |
|  | 图形化界面，简单易用 |  | 支持USB上传方式，方便实用 |  | 合、智能线创建、删除等 |  |  |

直观明了的数据后处理

内业数据处理

1. 用户根据不同的仪器型号选择数据传输方式

RS232数据传输方式，快捷灵活

工业级最快最稳定的数据传输方式

可见的数据和质量控制

2. 编码文件上传

开放的编码数据库

自定义的编码上传控制

3. 数据下载

直观明了的数据下载操作界面

支持dxf、cass、txt等多种输出格式  可视化的数据输出日志

技术参数

|  | TS02plus power-5 E 测图版 |
| --- | --- |
| 角度测量（HZ,V） |  |
| 精度（标准偏差 ISO-17123-3） | 5" |
| 测量方法 | 绝对编码，连续，对径测量 |
| 最小读数 | 0.1"/ 0.1mgon / 0.01mil |
| 补偿方式 | 四重轴系补偿 |
| 设置精度 | 1.5" |
| 距离测量 |  |
| 圆棱镜测程（ GPR1） | 3500m |
| 反射片（ 60mm×60mm） | 250m |
| 精度 /测量时间（标准偏差 ISO-17123-4） | 标准：1.5mm+2ppm / 2.4s，快速：2mm+2ppm / 2s， |
|  | 跟踪：3mm+2ppm /＜0.3s |
| 无棱镜距离测量 |  |
| 测程（ 90%反射率） PinPoint | ＞500m |
| 精度 /测量时间 [1]（标准偏差 ISO-17123-4） | 2mm+2ppm / 3s |
| 激光点大小 | 30m处：约7mm×10mm，50m处：约8mm×20mm， |
|  | 250m处：约30mm×55mm |
| 数据存储／通讯 |  |
| 可扩展内存 | 最大：24000固定点，最大：13500测量点 |
| 接口 | 串口（波特率从 1200到115200） |
| 数据格式 | GSI/DXF/LandXML/用户自定义 ASCII格式 |
| 综合数据 |  |
| 望远镜 |  |
| 放大倍数 | 30× |
| 视场 | 1˚30'，100m处：2.7m |
| 调焦范围 | 1.7m至无穷远 |
| 十字丝 | 可照明，5级亮度可调节 |
| 键盘和显示屏 |  |
| 显示屏 | 图形化显示，160×288像素，10级亮度可调节 |
| 键盘 | 字母数字键盘（单面） |
| 操作系统 |  |
| Windows CE | 5.0 Core |
| 激光对点器 |  |
| 类型／对中精度 | 激光点，5级亮度可调节 /1.5m处：1.5mm |
| 电池 |  |
| 类型 /操作时间 [2] | 锂电池 /一般为 30小时 |
| 重量 |  |
| 全站仪（包括 GEB211和基座） | 5.1kg |
| 环境指标 |  |
| 工作温度范围 | -20℃到 +50℃（ -4˚F到 +122˚F） |
| 防尘 /防水（IEC60529） | IP55 |
| 湿度 | 95%，无冷凝 |
| FlexField机载软件 |  |
| 应用程序 | 测量、放样、设站、测图助手 |

备注：[1] 测程大于500m时，无棱镜测距精度为4mm +2ppm.

[2] 使用GEB222电池，温度20℃环境，30s测量一次。如果不是新电池，使用时间可能会缩短。

徕卡Flexline Plus全站仪测图版、城市版、教学版、建筑版、船舶版选型表

|  | 测图版选型对比 | 城市版选型对比 |  | 教学版选型对比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机硬件配置 | TS02plus | Power-5 E TS02plus Power-5 E | TS09plus Power-2 L | TS09plus Power-2 L | TS02plus-2 E | TS02plus Power-5 E | TS02plus-2 E | TS02plus Power-5 E |
|  | （测图版） | （常规版） | （城市版） | （常规版） | （教学版） | （教学版） | （常规版） | （常规版） |
| 第二面标准键盘 |  | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● |
| 基座 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 常规小棱镜组 |  | × | × | ● | ● | × | × | × | × |
| 蓝牙通讯侧盖 |  | × | × | ● | ● | × | × | × | × |
| 电池充电器 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 锂电池，7.4V/4400mAh（2个） |  | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● |
| 锂电池，7.4V/6000mAh（2个） |  | × | × | × | ● | × | × | × | × |
| USB接口数据传输电缆 |  | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● |
| 仪器中文快捷用户手册 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪器使用说明U盘 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| FlexOffice 后处理软件、光盘 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 保修卡(中文) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机载应用程序配置 | TS02plus | Power-5 E TS02plus Power-5 E | TS09plus Power-2 L | TS09plus Power-2 L | TS02plus-2 E | TS02plus Power-5 E | TS02plus-2 E | TS02plus Power-5 E |
|  | （测图版） | （常规版） | （城市版） | （常规版） | （教学版） | （教学版） | （常规版） | （常规版） |
| 设站 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 测量 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 放样 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高程传递 |  | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 建筑轴线法 |  | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 对边测量 |  | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 悬高测量 |  | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 面积＆体积测量 |  | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 隐蔽点测量 |  | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 对边检查 |  | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 后视检查 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 参考线 |  | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 参考面 |  | × | × | ○ | ● | × | × | × | × |
| 参考弧 |  | × | × | ○ | ● | × | × | × | × |
| COGO |  | × | × | ● | ● | × | × | × | × |
| 电力测量（中国版） |  | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● |
| 导线平差（中国版） |  | × | × | ● | ● | × | × | × | × |
| 多测回测角（中国版） |  | × | × | ● | ● | × | × | × | × |
| 道路放样（中国版） |  | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
| 偏心测量（中国版） |  | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● |
| 支点测量（中国版） |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隧道测量（中国版） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水坝监测（中国版） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油灌测量（中国版） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 横断面测量（中国版） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 测图助手（中国版） |  | ● | × | × | × | × | × | × | × |
| 造船工具包（标准） |  | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 造船工具包（精度） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 造船工具包（制造） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 造船工具包（搭载） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

标配程序   选配程序 × 无此程序

注：造船工具包（标准）船舶版仪器标配此程序。其它版本仪器不能单独订购，必须和造船工具包（精度）、（制造）、（搭载）中任意一款或多款软件打包订购。

海克斯康，信息技术解决方案的全球领导者，整合地理空间企业与工业企业应用，推动质量改进以及生产力的提高。海克斯康的解决方案集成传感器，软件，行业经验和用户工作流程于智能信息生态系统之中，使信息识别更具操作性，自动化业务流程并提高生产力，广泛应用于众多行业中。

海克斯康集团在中国拥有七海测量技术（深圳）有限公司、海克斯康测量技术（青岛）有限公司、海克斯康测量系统（武汉）有限公司、海克斯康方案应用与系统集成（青岛）有限公司（北京）、海克斯康测绘与地理信息系统（青岛）有限公司、靖江量具有限公司、徕卡测量系统贸易（北京）有限公司、徕卡测量系统（上海）有限公司、徕卡测量系统有限公司、欧达电子有限公司、苏州天萨精密量仪技术有限公司、思瑞测量技术（深圳）有限公司、台湾海克斯康测量仪器股份有限公司、鹰图软件技术(青岛)有限公司（北京/上海）、鹰图（中国）有限公司、中纬测量系

统（武汉）有限公司等各类经营实体；拥有AHAB、Aibotix、BROWN & SHARPE、 COGNITENS、DEA、ERDAS、 Hexagon Solutions、INTERGRAPH、LEICA GEOSYSTEMS、LEITZ、M&H、NOVATEL、OPTIV、PC-DMIS、PREXISO、Q-DAS、QUINDOS、ROMER、TESA、VERO、中纬（GEOMAX）、思瑞（SEREIN）、七海（SEVEN OCEAN）、棱环牌等国内外知名品牌；借助全球化的资源优势为企业和用户提供世界一流的集成解决方案。

www.hexagonchina.com.cn

海 克 斯 康

徕卡测量系统贸易（北京）有限公司

北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦2002-2005室（100020）

电话：+86 10 8569 1818

传真：+86 10 8525 1836

电子信箱：beijing@leica-geosystems.com.cn

徕卡测量系统（上海）技术中心	分销合作伙伴信息

上海浦东张江博云路2号浦软大厦302-303室（201203）

电话：+86 21 6106 1088

传真：+86 21 6106 1008

电子信箱：shanghai@leica-geosystems.com.cn

徕卡测量系统有限公司（香港）

九龙长沙湾777号荔枝角道田氏企业中心15楼1501-1506室

电话：+852 2564 2299

传真：+852 2564 4199

电子信箱：lsghk@leica-geosystems.com.hk

海克斯康测绘与地理信息系统（青岛）有限公司

青岛市株洲路188号（266101）

电话：+86 532 8089 5138

传真：+86 532 8089 5100

客户呼叫中心：400 670 0058

客户短信平台：1376 150 1955

技术交流论坛：www.leica-geosystems.com.cn/bbs

公司网址：www.leica-geosystems.com.cn

徕卡App Store：www.leica-geosystems.com.cn/shopping

©Leica Geosystems AG 版权所有 所有的说明描述及技术数据，如有变动恕不另行通知。0201603 - CV2 - 3000